## Slide 1: 개발환경 구축 for ATmega128
대전대학교 컴퓨터공학과
CNCL (Computing & Control Lab.)
김홍준(hjkim99@dju.kr)

## Slide 2: 목차
실습 키트 확인
JKIT-128-1 Kit
개발 환경
개발 환경 구축
IDE Test

## Slide 3: 실습 키트 확인
실습 키트 구성품 확인
  JKIT-128-1 키트
  USB-A to USB-mini 케이블
  JKIT-128-1 사용자 설명서 (www.jcnet.co.kr 참조)

## Slide 4: JKIT-128-1 Kit
구성도
FND(4)
USB-to-Serial 변환기
포트A 포트C 포트B 포트D
UART 선택 스위치
Atmega128
크리스털(2)
누름 스위치(2)
Dimmer LED
부저
LED(8)
전원 LED
USB-mini
커넥터
포트E 포트F 포트G
PIC16F688
Motor 커넥터
온도센서
광감지센서
Motor 드라이버
리셋 스위치

## Slide 5: JKIT-128-1 Kit (Cont’d)
PCB와 PBA는 무엇인가?
왜 마이크로컨트롤러가 2개?
전원은 어디서 어떻게 공급?
프로그램 다운로드는 어떤 경로도 행해질까?
클록은 꼭 넣어주어야 하나?
PCB : Printed Circuit Board
PBA : Printed Board Assembly
ATmega128 (16Mhz) – 메인
PIC16F688 (18.432Mhz) – ISP 다운로드
USB 케이블(+5V, 500mA)
PIC이 UART로 받아
ATmega ISP 신호로 연결
내부 클록을 사용하는 경우는 없어도 되나 보통은 필요
ISP : In System Programming

## Slide 6: 개발 환경
컴파일러
IDE
USB-to-Serial
드라이버
JKIT-128-1 을 위한 개발환경
  Atmel Studio 7 IDE
    ATMEL사에서 제공하는 통합개발환경 (IDE : Integrated Development Environment)
    AVR 설계에 필요한 코드 작성, 컴파일, 다운로드 등 모든 기능을 하나의 소프트웨어로 종합하여 제공
    http://www.atmel.com 에서 다운로드 받아 설치
    https://www.microchip.com/mplab/avr-support/atmel-studio-7
  CP2102칩을 위한 USB-to-Serial 드라이버
    SILABS 사(http://www.silabs.com)에서 ‘CP210x_VCP_Windows.zip’ 파일을 다운로드 받아 설치
    https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

## Slide 7: 개발 환경 구축
Atmel Studio 7 설치
  Atmel 사의 홈페이지 (http://www.atmel.com) 에 접속
  입력창에 “atmel studio”를 입력하고 “atmel studio 7”을 찾아 순서에 따라 설치 – 작업 중 “Visual Studio” 설치가 나타나면 이것도 설치
  최종적으로 반딧불 아이콘이 바탕화면에 만들어 지면 성공!

## Slide 8: 개발 환경 구축 (계속)
CP2102 드라이버 설치
  SILAB사의 홈페이지 (http://www.silabs.com)에 접속
  [search] 창에서 “*VCP“로 검색하여 [USB to UART Bridge VCP Drivers | Silicon Labs]를 클릭하고 [Download VCP (5.3 MB)]를 클릭하여 “CP210x_Windows_Drivers.zip“ 다운로드
  다운로드 받은 “CP210x_Window_Drivers.zip“의 압축을 풀고 설치 프로그램을 실행하여 “CP2102 VCP 드라이버” 설치
    바탕화면 [컴퓨터]  오른쪽 마우스를 클릭  [속성]을 클릭하여 운영체제 확인
      64비트 운영체제이면 “CP210xVCPInstaller_x64.exe” 실행
      32비트 운영체제이면 “CP210xVCPInstaller_x86.exe” 실행
*VCP : Virtual COM (Communication) Port

## Slide 9: 개발 환경 구축 (계속)
호스트 PC와 실습 키트의 연결
  USB 케이블을 이용하여 JKIT-128-1 과 PC(노트북) 연결
  전원 공급 패스 (USB2.0 규격 = +5V, 500mA 제공)
  ISP 다운로드 패스 제공 효과
  추후 UART 포트로도 사용

## Slide 10: IDE Test
바탕화면에서 “Atmel Studio 7” 아이콘을 찾아 클릭하여 실행

## Slide 11: IDE Test (Cont’d)

## Slide 12: IDE Test (Cont’d)

## Slide 13: IDE Test (Cont’d)
[Build]  [Build Solution] 실행 후 메시지 창에 “Build Succeeded” 메시지 확인

## Slide 14: IDE Test (Cont’d)
[Tools]  [Add Target]
‘Select Tool’로 ‘STK500’ 선택
‘Select Serial Port’로 [장치관리자]를 실행하여 CP210X 드라이버가 설치된 COM포트 번호를 확인한 후 이것을 선택

## Slide 15: IDE Test (Cont’d)
[Tools]  [Device Programming]
[Apply] 적용 후 [Read] 실행 시 메시지 창에서 “OK” 확인

## Slide 16: IDE Test (Cont’d)
[Memories] 적용 후 [Program] 실행 시 메시지 창에서 “Erase”, “Programming”, “Verifying”에서 모두 “OK” 메시지가 출력되는지 확인

## Slide 17: IDE Test (Cont’d)
프로그램 내용을 아래와 같이 바꿔서 컴파일 및 다운로드 해보기
  int main(void)
  {
  *(char *)0x3A = 0xff;
  *(char *)0x3B = 0xff;
  }
새 프로젝트 만들어서 전 과정 해보기 : [New Project]
이미 만들어진 프로젝트 열어서 수정하고 전 과정 다시 해보기 : [Open Project]
이것 저것 눌러보고 익숙해 지기